## Slide 1
IPv6 基础知识与一致性测试
——基于 TAHI 测试套件的技术分享
汇报人：数通开发部
日期：2026/3/12

## Slide 2
目录
1. IPv6 协议基础概述
2. IPv6 头部结构详解
3. IPv6 扩展头部
4. ICMPv6 协议
5. 邻居发现协议（NDP）
6. 地址自动配置（SLAAC）
7. 路径 MTU 发现（PMTU）
8. 一致性测试方法

## Slide 3
IPv6 协议背景
IPv4
• 32 位地址（40 亿）
• 头部：20-60 字节
• 无内置安全
• NAT 普遍
• 地址耗尽
IPv6
• 128 位地址（3.4×10³⁸）
• 固定头部：40 字节
• 内置 IPsec 支持
• 端到端通信
• 简化头部处理

## Slide 4
IPv6 固定头部格式（40 字节）
Version (4 bits)
Traffic Class (8 bits)
Flow Label (20 bits)
Payload Length (16 bits)
Next Header (8 bits)
Hop Limit (8 bits)
Source Address (128 bits)
Destination Address (128 bits)
字段说明：
• Version: IP 版本号（固定为 6）
• Traffic Class: 差分服务代码点（DSCP）
• Flow Label: 流标识，用于 QoS
• Payload Length: 有效载荷长度
• Next Header: 下一个头部类型
• Hop Limit: 跳数限制（类似 TTL）

## Slide 5
版本字段测试（RFC 8200）
测试要点：
1. 验证设备正确识别 Version=6 的数据包
2. 验证设备丢弃 Version≠6 的数据包
3. 版本号错误时应静默丢弃，不生成 ICMP 错误
✓ 测试用例：v6LC.1.1.1 - Version Field
预期结果：设备能够正确接收和处理 IPv6 数据包，丢弃非 IPv6 数据包

## Slide 6
流量类别与流标签
Traffic Class（流量类别）：
• 用于差分服务（DiffServ）
• 8 位字段，支持 64 个服务等级
• 测试用例：v6LC.1.1.2/1.1.3
Flow Label（流标签）：
• 20 位字段，标识特定流
• 用于 QoS 和流量工程
• 路由器应保持流标签不变转发
• 测试用例：v6LC.1.1.4/1.1.6

## Slide 7
有效载荷长度字段
Payload Length 字段说明：
• 16 位字段，表示 IPv6 头部后的字节数
• 最大值：65535 字节
• 超大包使用 Jumbogram 扩展
测试覆盖：
• v6LC.1.1.5-A: Payload Length 奇数 - PASS
• v6LC.1.1.5-B: 路由器转发奇数长度包 - PASS
• v6LC.1.1.5-C: Payload Length 偶数 - PASS

## Slide 8
下一个头部（Next Header）字段
常见 Next Header 值：
0
Hop-by-Hop Options
6
TCP
17
UDP
41
IPv6
43
Routing Header
44
Fragment Header
50
ESP
51
AH
58
ICMPv6
59
No Next Header
60
Destination Options

## Slide 9
跳数限制（Hop Limit）字段
Hop Limit 工作机制：
• 每经过一跳减 1
• 减至 0 时丢弃数据包
• 路由器发送 ICMPv6 Time Exceeded
• 防止数据包在网络中无限循环
测试用例：
• v6LC.1.1.8: Hop Limit=0 端节点处理 - PASS
• v6LC.1.1.9: 路由器 Hop Limit 递减 - PASS

## Slide 10
IPv6 扩展头部
扩展头部处理顺序（RFC 8200）：
IPv6 头部
→
逐跳选项
→
路由头部
→
分片头部
→
上层协议
注意：逐跳选项头部必须紧接 IPv6 头部之后
测试覆盖：
• v6LC.1.2.4: 扩展头部处理顺序
• v6LC.1.2.5: 选项处理顺序（MSB 位规则）

## Slide 11
ICMPv6 协议（RFC 4443）
ICMPv6 消息分类：
差错消息（Type 0-127）
• Type 1: Destination Unreachable（目的不可达）
• Type 2: Packet Too Big（分组过大）
• Type 3: Time Exceeded（超时）
• Type 4: Parameter Problem（参数问题）
信息消息（Type 128-255）
• Type 128: Echo Request（回显请求）
• Type 129: Echo Reply（回显应答）
• 未知信息类型应静默丢弃

## Slide 12
ICMPv6 测试结果汇总
Echo Request/Reply
7/9
Destination Unreachable
3/5
Packet Too Big
0/2
Time Exceeded
0/2
Parameter Problem
2/3
Error Message Validation
6/6

## Slide 13
邻居发现协议 NDP（RFC 4861）
NDP 五大功能：
地址解析
替代 ARP，使用 NS/NA 消息
邻居不可达检测
跟踪邻居可达状态
重复地址检测
DAD 确保地址唯一性
路由器发现
发现本地路由器
前缀发现
获取网络前缀信息

## Slide 14
重复地址检测（DAD）
DAD 工作流程：
1. 节点
生成 tentative
地址
→
2. 发送 DAD NS
目标地址=被测试地址
源地址=::
→
3. 是否收到
NA 响应？
是 → 地址冲突
否 → 地址可用
测试用例：v6LC.3.1.1 ~ v6LC.3.1.5

## Slide 15
无状态地址自动配置 SLAAC（RFC 4862）
SLAAC 地址生成过程：
步骤 1: 生成链路本地地址
fe80::/64 + EUI-64(接口 MAC)
步骤 2: 执行 DAD
发送 NS 消息检测地址冲突
步骤 3: 接收 RA 获取前缀，生成全局地址
全局前缀/64 + EUI-64(接口 MAC)

## Slide 16
路径 MTU 发现 PMTU（RFC 8201）
PMTU 发现机制：
1. 源节点假设 PMTU = 第一跳链路 MTU
2. 发送数据包
3. 如果路由器 MTU < 包大小，丢弃并返回 Packet Too Big 消息
4. 源节点更新 PMTU = 收到的 MTU 值
5. 重复步骤 2-4 直到找到最小 MTU
6. IPv6 最小链路 MTU = 1280 字节
测试结果：v6LC.4.1.x - 大部分测试通过，Packet Too Big 验证失败

## Slide 17
IPv6 一致性测试方法
TAHI 测试套件覆盖：
RFC 8200
IPv6 规范
95 个测试用例
RFC 4861
邻居发现
85 个测试用例
RFC 4862
地址自动配置
29 个测试用例
RFC 4443
ICMPv6
45 个测试用例
RFC 8201
PMTU 发现
16 个测试用例

## Slide 18
感谢聆听！
Q & A